关于湖南品丰生物科技有限公司

农业废弃物综合利用项目环境影响报告表的批复

湖南品丰生物科技有限公司：

你公司《关于申请“湖南品丰生物科技有限公司农业废弃物综合利用项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南品丰生物科技有限公司农业废弃物综合利用项目拟建于湖南省湘阴县洋沙湖镇岳府村（其地理中心坐标为：E112°58′38.9″N28°38′28.0068″），租用湖南利澳肥业有限公司现有厂房，项目总投资500万元，其中环保投资51.5万元。项目占地面积4800m2，总建筑面积4760m2，建设内容包括：利用现有厂房建设原料区、配料区、发酵区、包装区、成品区、办公区等，项目主要以豆渣、菌渣、芦苇渣、米糠、烟粉、动物粪便、菌种等为原辅材料，主要生产有机肥，年产量为2万吨。其工艺流程为：原材料→混合搅拌→有氧发酵→破碎→筛分→包装→成品待售，其他配套设施依托湖南利澳肥业有限公司现有项目建设。

该项目符合国家产业政策，根据湖南瑜楚环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表评价结论及专家评审意见，从环境保护角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 加强污染防治工作。项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

(一)做好施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。在进行运输安装时，应进行洒水防尘，尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，加强防渗漏建设。雨水经收集后排入附近沟渠；项目除臭废液用于发酵，不外排。生活污水经四格池处理后，用作周边农田灌溉，不外排。

2.废气污染防治工作。合理布局生产区间，做好作业人员的劳保措施，最大限度降低生产过程中产生的无组织废气排放，从源头和过程控制及末端治理等方面落实大气污染防治工作。项目原料间、配料间、发酵间产生的恶臭气体经负压密闭收集后+引风机+生物除臭塔处理后达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准排放后由1根15m高排气筒（1#）排放；项目破碎、筛分粉尘经集气罩+布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准后由另1根15m高排气筒（2#）排放。

3.噪声污染防治工作。加强环境监管，选用低噪声发电机、引风机等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，边界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账。废弃包装材料、废生物填料收集后外售综合利用；布袋除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处置。

5．加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

三、加强环境监管。该项目由湘阴县环境监察大队负责环境监管。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴县洋沙湖镇人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南瑜楚环保科技有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年8月31日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴县洋沙湖镇人民政府、湖南瑜

楚环保科技有限公司