岳湘阴环评〔2024〕11号

关于湘阴县第一污水处理厂改扩建工程项目（三期）环境影响报告表的批复

湘阴县城市管理和综合执法局：

你单位《关于申请“湘阴县第一污水处理厂改扩建工程项目（三期）”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湘阴县第一污水处理厂改扩建工程项目（三期）位于湖南省岳阳市湘阴县文星镇（其地理中心坐标为：东经112°52′36.94483″，北纬28°39′51.86818″），拟投资9457.06万元，项目选择厂区东部预留用地作为三期扩建用地，新增用地面积14730m²。改扩建主要建设内容：将现状氧化沟及AAO生化池采用HPB粉末分离回收装置进行原池扩容及提标改造，改造完成后处理规模由4万m3/d增加到6万m3/d；新建二沉池1座、中间提升泵站1座、高效沉淀池1座、污泥浓缩池2座、调理池2座、污泥脱水间1栋、门卫室1栋、HPB载体回收分离装置1座、投加间1栋等建筑；改造现状预处理中心、剩余污泥回流泵房、精密过滤器、加药间、鼓风机房及变配电间、综合水池、出水提升泵房等其他建构筑，其他储运、辅助、公用工程均依托厂区现有。（详见该建设项目环境影响报告表）

该项目符合国家产业政策，符合《湘阴县国土空间总体规划》（2021-2035年）要求，根据岳阳市发展和改革委员会《关于调整湘阴县第一污水处理厂改扩建工程项目（三期）可行性研究报告的批复》（岳发改审〔2023〕36号）、2023年2月1日审议了《湘阴县2023年第二批地方政府专项债券项目清单》（湘阴县人民政府第18次常务会议）、湘阴县住房和城乡建设局《关于湘阴县第一污水处理厂改扩建工程项目（三期）建设项目初步设计的批复》（湘阴建审〔2023〕11号）等相关部门意见及湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，做好“以新带老”污染治理工作，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

(一)做好施工期环境保护工作

加强施工期间环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）执行。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染，裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复；施工废水、车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理。尽量缩短施工期，选用低噪声施工机械设备，合理安排作业时间，晚上十点至次日早晨六点之间禁止高噪声设备施工作业；严禁建筑垃圾乱堆乱倒，及时转运；施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

- 做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，厂区生活污水、实验室废水、污泥脱水间地面清洗用水、反冲洗废水等废水与县城城区居民生活污水一并进入污水处理系统深度处理达标后排入白水江，最终汇入湘江。其中：出水水质中CODcr、NH3-N、TN执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)一级标准，TP须达到《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》的通知要求，洞庭湖区域的县级及以上城镇污水处理设施总磷排放月平均浓度控制在0.2mg/L以下；其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准；厂区应按照报告表要求采取地下水防渗措施，定期对地下水水质进行跟踪监测，确保地下水环境安全，采取有效措施，避免非正常排放的事故发生。

2.废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，粗、细格栅间、进水提升泵、沉砂池以及污泥脱水间通过密闭负压收集后经除臭装置处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值后分别通过1根15m高排气筒（1#、2#）高空排放。无组织恶臭污染物通过喷洒除臭剂、种植绿化带达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准。食堂油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至室外排放。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

4.固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。栅渣、沉砂以及生活垃圾经收集后交由环卫部门处置；剩余污泥经收集后综合利用或处置；废机油以及在线监测及化验室产生的废液经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位安全处置。

5.加强环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台账，配备专职的环保专干，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修订环境事故应急预案，加强各类风险防范措施，防止废水事故性风险排放，杜绝环境风险事故发生。

6.做好环境管理工作。设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强公司污防设施的检修、保养及管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作，定期向社会公开公司环境信息。

7.主要污染物入河量化学需氧量不超过 657t/a，氨氮不超过32.85(65.7)t/a，总氮不超过 219t/a，总磷不超过4.38t/a。

8.其余按原环评批复执行。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》重新申领排污许可证。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境监管。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南汇恒环境保护科技发展有限公司。

岳阳市生态环境局

2024年4月19日