岳湘阴环评〔2024〕12号

关于湖南海日食品有限公司二期年产3万吨藠头、大蒜、芥菜、脱水菜等农副产品加工建设项目

环境影响报告表的批复

湖南海日食品有限公司：

你公司《关于申请“湖南海日食品有限公司二期年产3万吨藠头、大蒜、芥菜、脱水菜等农副产品加工建设项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南海日食品有限公司位于湖南省岳阳市湘阴县工业园工业大道西侧（其地理中心坐标为：东经112度54分28.338秒，北纬28度38分53.464秒）。2018年你公司年产25000吨甜酸藠头、辣椒、生姜等农副产品加工建设项目取得原岳阳市环境保护局出具的批复（岳环评〔2018〕79号）。该项目并于2021年10月完成了阶段性环境保护竣工验收。由于公司发展需求，公司投资6345万元（其中环保投资37万元），建设年产3万吨藠头、大蒜、芥菜、脱水菜等农副产品加工项目，并新增1个2t/h的柴油锅炉。新增用地30266.84m2,建筑面积16242.06m2，环保设施、储运、辅助、公用工程均依托厂区现有。（详见该建设项目环境影响报告表）。

该项目符合国家产业政策，符合《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》要求，根据湘阴县发展和改革局《关于海日二期年产3万吨藠头、大蒜、芥菜、脱水菜等农副产品加工建设项目备案的证明》（湘阴发改审〔2022〕55号）及湖南湘尚环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，做好“以新带老”污染治理工作，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；项目生产废水依托原有污水处理系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准并满足园区污水处理厂的进水水质要求后进入湘阴县第二污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入湘江。

（二）废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，最大限度减少生产区的废气无组织排放，厂界无组织排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准（GB 14554-1993）》表1中恶臭污染物厂界二级标准值要求；锅炉燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值要求后通过1根35米高排气筒高空排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）要求，规范建设好固体废物贮存场所，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。废包装材料经收集暂存后综合利用或处置；污水处理站脱水污泥送至有处置能力的公司进行处置；废润滑油、含油抹布手套收集于原有项目危废暂存间内，委托有资质单位进行处置；生活垃圾、原料固废收集后交由环卫部门统一处理。

（五）加强环境风险防范工作。强化公司现场管理，创造良好的公司营运环境，加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修定突发环境事件应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

（六）做好环境管理工作。设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强公司污防设施的检修、保养及管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作，定期向社会公开公司环境信息。

（七）该项目扩建后污染物排放总量控制指标为：该项目扩建后污染物排放总量控制指标为：SO2≤3.2257t/a、NOx≤2.839t/a、CODcr≤3.822t/a、NH3-N≤0.3822t/a，原项目已有总量指标：SO2≤4.6t/a、NOx≤3.5t/a、CODcr≤20t/a，NH3-N≤3t/a，无需额外购买总量控制指标。

（八）其余按原环评批复执行。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》变更排污许可证或者排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南湘尚环境服务有限公司。

岳阳市生态环境局

2024年4月19日